DESCRIPTIF  TECHNIQUE

CABI’SUSP 2050

Panneaux

Stratifié massif épaisseur 13mm finition satinée lisse, classement au feu M2 (DIN 16926). Particulièrement résistant et garanti en milieu humide, le panneau stratifié massif est conçu pour faire face aux conditions extrêmes d’utilisations. Une gamme de 20 coloris est disponible en standard autres coloris sur demande avec délai supplémentaire.

Refends

Avec une épaisseur de 13mm et une hauteur de 2050 avec un pied de 100mm réglable en hauteur, la profondeur est variable selon la configuration et peut aller jusqu'à 2100 mm sans raccord. Les fixations murales sont faites au moyen de chape en aluminium laquée.

Façades

Epaisseur de 13mm, hauteur 2050 sans pied, les façades sont entièrement chantournées par une fraise de forme polycristallin de diamant pour une finition de qualité. La liaison façade refend est assurée au moyen d’un profil en aluminium de la hauteur de la cabine pour une meilleure rigidité.

Portes

Epaisseur 13mm, hauteur 1850 sans pied laissant un vide au sol, les portes sont montées sur 3 paumelles nylon à insert acier. Le rappel en ouverture ou en fermeture se fait au moyen d’un ressort intégré dans la paumelle entièrement chantournées pour une finition de qualité.

Poutre

En aluminium laqué, de très forte section, elle peut supporter 4 cabines sans renfort intermédiaire et assure ainsi une très grande rigidité à l’ensemble de la structure, les fixations sont invisibles.

Quincaillerie

- Verrou de condamnation INOX avec voyant libre/occupé et empreinte de condamnation carrée de 8 mm en Inox.

- 3 Paumelles INOX par porte avec ressort intégré

- 2 Poignées de tirage INOX par porte

- Visserie INOX à empreinte inviolable

Equipement en option

- Accessoires PMR : siège de douche relevable, poignée de relevage…

- Plan Toilette

- Pare-douche, Banc, Tablette

- Patère double

- Panneau de douche pré-équipé (robinet poussoir, pomme de douche et flexibles d’alimentation)

- Pictogramme gravé ou à coller

- Accessoires & équipements toilettes (distributeur papier toilettes, porte savon, miroir…)

COULEURS DISPONIBLES (autres sur demande avec délai supplémentaire)

CLOISO COMPACT SAS 5 Rue jean de Mansencal 31500 TOULOUSE 828 266 858 RCS Toulouse           www.cloiso-compact.com    email : cabines@cloiso-compact.com