DESCRIPTIF  TECHNIQUE

CABI’ROC 1950 ou 2040

Panneaux

Stratifié massif épaisseur 13mm finition satinée lisse, classement au feu M2 (DIN 16926). Particulièrement résistant et garanti en milieu humide, le panneau stratifié massif est conçu pour faire face aux conditions extrêmes d’utilisations. Une gamme de 20 coloris est disponible en standard autres coloris sur demande avec délai supplémentaire.

Refends

Avec une épaisseur de 13mm et une hauteur de 1850 ou 2040 avec un pied de 100mm réglable en hauteur, la profondeur est variable selon la configuration et peut aller jusqu'à 2100 mm sans raccord. Les fixations murales sont faites au moyen de chape en aluminium laquée.

Façades

Epaisseur de 13mm, hauteur 1850 ou 2040 avec pied de 100mm réglable en hauteur, les façades sont entièrement chantournées par une fraise de forme polycristallin de diamant pour une finition de qualité. La liaison façade refend est assurée au moyen d’un profil en aluminium de la hauteur de la cabine pour une meilleure rigidité.

Portes

Epaisseur 13mm, hauteur 1770 ou 1850 avec pied de 100mm de vide au sol, les portes sont montées sur 3 paumelles nylon à insert acier. Le rappel en ouverture ou en fermeture se fait au moyen d’un ressort intégré dans la paumelle entièrement chantournées pour une finition de qualité.

Bandeau Raidisseur

En aluminium laqué, de forte section et de fixation invisible, il assure une grande rigidité a l’ensemble de la structure.

Quincaillerie

- Verrou de condamnation gris à came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de condamnation carrée de 8 mm en Inox.

- 3 Paumelles par porte avec ressort intégré

- 2 Poignées de tirage grises par porte

- Pied nylon gris avec renfort INOX M12 réglable en hauteur de 90 à 130mm

- Visserie Inox à empreinte inviolable

Equipement en option

- Accessoires PMR : siège de douche relevable, poignée de relevage…

- Plan Toilette

- Pare-douche, Banc, Tablette

- Patère double

- Panneau de douche pré-équipé (robinet poussoir, pomme de douche et flexibles d’alimentation)

- Pictogramme gravé ou à coller

- Accessoires & équipements toilettes (distributeur papier toilettes, porte savon, miroir…)

COULEURS DISPONIBLES (autres sur demande avec délai supplémentaire)

CLOISO COMPACT SAS 5 Rue jean de Mansencal 31500 TOULOUSE 828 266 858 RCS Toulouse           www.cloiso-compact.com    email : cabines@cloiso-compact.com